Предлог

## На основу члана 24. став 5. Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Србије“ 11/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закони),

министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗОВАЊУ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ПРЕМА КАТЕГОРИЈАМА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОЖАРА

У Правилнику о организовању заштите од пожара према категоријама угрожености од пожара („Службени гласник Републике Србије“ број 92/11), одредба члана 4. мења се тако да гласи:

„Члан 4.

Субјекти сврстани у прву категорију угрожености од пожара морају имати организовану ватрогасну јединицу са сталним дежурством у адекватном смештајном простору за људство, возила и опрему, који се налази у субјекту прве категорије угрожености или његовој непосредној близини.

Ватрогасне јединице субјеката прве категорије угрожености од пожара сврставају се у ватрогасне јединице прве, друге и треће категорије.

Ватрогасну јединицу прве категорије имају субјекти сврстани у I.1. категорију угрожености од пожара, ватрогасну јединицу друге категорије имају субјекти сврстани у I.2, I.3, I.4, и I.5 категорију угрожености од пожара, а ватрогасну јединицу треће категорије имају субјекти сврстани у I.6, I.7 и I.8. категорију угрожености од пожара.

Ватрогасна јединица прве категорије има минимум 42 припадника равномерно распоређених по сменама, од којих једног руководиоца ватрогасне јединице (240 ЕСПБ), заменика руководиоца ватрогасне јединице (180 ЕСПБ) и четири руководиоца смене.  Најмање 12 припадника мора имати положен возачки испит за „Ц“ категорију.

Ватрогасна јединица друге категорије има минимум 26 припадника равномерно распоређених по сменама, од којих једног руководиоца ватрогасне јединице (240 ЕСПБ), заменика руководиоца ватрогасне јединице (180 ЕСПБ) и четири руководиоца смене.  Најмање 12 припадника мора имати положен возачки испит за „Ц“ категорију.

Ватрогасна јединица треће категорије има минимум 18 припадника равномерно распоређених по сменама, од којих једног руководиоца ватрогасне јединице (180 ЕСПБ), заменика руководиоца ватрогасне јединице (180 ЕСПБ) и четири руководиоца смене.  Најмање 10 припадника мора имати положен возачки испит за „Ц“ категорију.

Припадници ватрогасне јединице субјекта прве категорије угрожености од пожара морају бити стручно оспособљени за обављање послова у ватрогасној јединици у складу са важећим прописима.

Минимум броја ватрогасних возила, уређаја, справа, опреме и средстава ватрогасне јединице правног лица прве, друге и треће категорије дат је Прилогу који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Ватрогасна возила и опрема за ватрогасну јединицу мора бити у власништву субјекта прве категорије угрожености од пожара.“

Прилог

Минимум техничке опремљености, одговарајуће опреме и материјално техничких средстава коју мора поседовати ватрогасна јединица правног субјекта сврстаног у прву категорију угрожености од пожара

| Ватрогасна возила | I кат | II кат | III кат |
| --- | --- | --- | --- |
| Навално ватрогасно возило – возило са продуженом кабином, припадајућом опремом и резервоарима за воду и екстрат. | 1 | 1 | 1 |
| Аутоцистерна | 2 | 1 | 1 |
| Комбиновано ватрогасно возило – вода, пена, прах | 1 | - | - |
| Возило за техничке интервенције | 1 | - | - |
| Хидраулична зглобна платформа | 1 | 1 | - |
| Аутомеханичке лестве | 1 | - | - |
| Теренско или комби возило за превоз опреме | 1 | 1 | 1 |

| Лична заштитна опрема | I кат | II кат | III кат |
| --- | --- | --- | --- |
| Интервентна заштитна блуза и панталоне | За сваког припадника ватрогасне јединице комплет интервентне униформе |
| Ватрогасни шлем |  |
| Заштитне чизме |  |
| Заштитне рукавице |  |
| Ватрогасни опасач са секирицом |  |

| Заједничка ватрогасна опрема | I кат | II кат | III кат |
| --- | --- | --- | --- |
| Справе и опрема за гашење пожара |
| Потисно црево ф52mm | 30 | 25 | 20 |
| Потисно црево ф75mm | 30 | 20 | 15 |
| Разделница троделна са прелазном спојком Б/Ц | 4 | 3 | 2 |
| Сабирница А/ББ са прелазном спојком | 3 | 2 | 1 |
| Међумешалица | 2 | 2 | 1 |
| Универзална млазница за гашење водом ф52 mm | 6 | 3 | 3 |
| Универзална млазница за гашење водом ф75 mm | 4 | 2 | 2 |
| Специјална млазница за гашење воденом маглом ф52 mm | 2 | 1 | 1 |
| Млазница за тешку пену ф52 mm | 4 | 2 | 2 |
| Млазница за средњу пену ф52 mm | 2 | 2 | 1 |
| Ручни апарат за гашење пожара „S-9“ | 8 | 5 | 4 |
| Ручни апарат за гашење пожара „CO2-5“ | 5 | 5 | 3 |
| Метларице | 6 | 4 | 4 |
| Напртњача | 5 | 5 | 3 |
| Преносна моторна пумпа | 2 | 2 | 1 |
| Усисна корпа ф110 | 2 | 2 | 2 |
| Усисно црево ф110 | 8 | 8 | 4 |
| Хидрантски наставак Б/ЦЦ | 4 | 2 | 2 |
| Кључ за подземне хидранте | 4 | 2 | 2 |
| Кључ за надземне хидранте | 4 | 3 | 2 |
| Прелазна спојка А/Б | 8 | 4 | 3 |
| Прелазна спојка Б/Ц | 8 | 4 | 3 |
| Заптивна (слепа) спојка ф110 | 4 | 4 | 4 |
| Заптивна (слепа) спојка ф75 | 4 | 4 | 4 |
| Заптивна (слепа) спојка ф52 | 4 | 4 | 4 |
| Повеске за црева | 8 | 6 | 4 |
| Универзални кључ за спојке | 8 | 6 | 4 |
| Пенило | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
| Заједничка заштитна опрема |
| Апарат за заштиту дисајних органа са компримованим ваздухом | 12 | 8 | 6 |
| Резервне боце за компримовани ваздух | 12 | 8 | 6 |
| Компресор за пуњење боца са компримованим ваздухом | 1 | 1 | 1 |
| Одела за прилаз ватри | 6 | 4 | 2 |
| Одела за заштиту од агресивних материја (чврсте, течне и гасовите хемикалије) | 6 | 4 | 2 |
| Справе за пењање и спасавање |
| Лестве кукаче | 3 | 2 | 2 |
| Лестве састављаче | 3 | 2 | 2 |
| Лестве растегаче - троделне | 2 | 2 | 1 |
| Пењачко уже | 2 | 2 | 1 |
| Морнарске лестве | 1 | 1 | 1 |
| Техничка опрема |
| Моторна брусилица са резним плочама за бетон и метал | 2 | 1 | 1 |
| Моторна тестера за дрво | 1 | 1 | 1 |
| Хидраулични развални алат | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 |
| Ручни развални алат „ОРАО“ | 1 | 1 | 1 |
| Велика секира | 3 | 2 | 2 |
| Маказе за сечење арматуре | 2 | 1 | 1 |
| Чакље са дводелном дршком дужине 3 метра | 3 | 2 | 1 |
| Опрема за осветљење |
| Ручни преносни рефлектори са аку батеријом у „S“ изведби | 5 | 5 | 3 |
| Пуњач за ручне рефлекторе | 5 | 5 | 3 |
| Опрема за везу |
| Ручне радио станице | 6 | 4 | 3 |
| Фиксне радио станице | 1 | 1 | 1 |
| Пуњачи за радио станице | 6 | 4 | 3 |
| Опрема за детекцију и дозиметрију |
| Термовизијска камера | 1 | 1 | 1 |
| Преносни вишегасни детектор са сензорима за материје које се налазе у субјекту прве категорије | 1 | 1 | 1 |